PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

WINTER WP 3000 (Германия)

Высокопроизводительная разметочная машина для краски Winter на грузовом шасси. Разметочная машина Winter WP 3000 предназначена для выполнения разметочных работ в большом объеме.

Преимущества

1. Машина обладает высокой производительностью и оснащена несколькими баками, куда помещается значительное количество красящих материалов

2. С учетом значительного веса и габаритов дорожная разметочная машина cмонтирована на шасси грузовика Mercedes

3. Система укомплектована управляемым пневматическим визиром. Имеется компрессор с рабочим давлением 10 бар и эффективной производительностью 3.5 кубометров в минуту. 4. Производительность насоса – 35 литров в минуту, для демпфирования пульсаций он оборудован поршневым аккумулятором

4. Пост управления выдвигается гидравлически на расстояние до 60 сантиметров. Органы контроля разметочной машины располагаются справа и слева над вылетом

5. По запросу предоставляются пистолет для распрыскивания краски и разбрызгиватель стеклошариков

6. Машина универсальна, она подходит для работы практически со всеми материалами

7. Представленные в базовой комплектации напорные баки имеют вместительность по 1500 литров каждый.

8. Напорный бак для стеклошариков имеет объем 2Х850 литров

9. Дополнительно может быть монтирован насос для наполнения краски мощностью 300 литров в минуту.

10. Скорость нанесения разметки до 20 км/час.

|  | Межосевое расстояние |  | 4200 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визир |  | Управляемый, приподнимается пневматически |
|  | Компрессор |  | Kaeser Тип M 42, эффективная производительность 4,25 m³ |
|  |  |  | в мин. , 7 бар |  |  |
|  | Напорный бак |  | 2x 1500 л., мешалка с гидравлическим приводом |
|  |  |  | Штуцер для очистки диаметром 300 мм, увеличенный |
|  |  |  | Фильтр для краски, фильтрующая поверхность 750 см² |
|  | Напорный бак |  | 2x 850 л. вертикальной конструкции |
|  | для стеклошариков |  | Штуцер для очистки диаметром 240 мм |
|  | Бак для очистки |  | 100 л., насос с высоким давлением |  |
|  | Насос для краски |  | Производительность насоса 35 л. в мин. |
|  |  |  | Приводится в движение пневматически |
|  |  |  | Поршневой аккумулятор для демпфирования пульсаций |
|  | Пост управления |  | Слева и справа выдвигается гидравлически до 600 мм. |
|  |  |  | Приподнимается пневматически |  |  |
|  | Вылет |  | Слева и справа над вылетом все необходимые для управления приборы |
|  | Пистолет |  |  |  |  |
|  | краскораспылитель |  | По запросу |  |  |
|  | Разбрасыватель |  |  |  |  |
|  | стеклошариков |  | По запросу |  |  |
|  | Дополнительное |  |  |  |  |
|  | оборудование |  | Насос для наполнения краски: 300 л в мин. |
|  | Пустой вес / общий |  |  |  |  |
|  | допустимый |  | От 17200 кг до 25000 кг |  |  |
|  | Габариты ДxШхВ |  | От 8,95 м. x 2,34 м. x 3,50 |  |  |

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru