PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

WINTER WP 850 (Германия)

Разметочная машина Winter WP 850 отлично зарекомендовала себя при выполнении работ различного уровня сложности, она отличается большей производительностью. Разметочная машина  предназначена для разметки дорожного покрытия на городских улицах, автомобильных магистралях, в аэропортах и на автостоянках. Устройство является самоходным, водитель одновременно выполняет функции оператора. Машина укомплектована двигателем и топливным баком. Система управления стандартная механическая, по запросу может быть установлена гидравлика. Работа распылителей обеспечивается за счет высокопроизводительного насоса Graco мощностью 24 л/мин. Рабочее давление в контуре системы составляет 230 бар, для предупреждения поломок установлен предохранительный клапан с глушителем. В базовой комплектации машина оснащена баком для краски вместительностью 840 литров, баком для стеклошариков объёмом 2Х230 литров, четырьмя пистолетами для краски с возможностью нанесения линий до 40 см, тремя сигнальными маячками оранжевого цвета, гидравлическим рулевым управлением и разметочным компьютером с возможностью работы в нескольких режимах. По запросу могут быть установлены и другие емкости и двигатели, а также насосы. По запросу предоставляются двойной маркер без вращающегося диска, разбрасыватель стеклошариков и ручной пистолет Airless.

| Технические характеристики Двигатель | Kubota V3307, 51 кВт |
| --- | --- |
| Топливный бак | Дизель, 85 л |
| Электрическая установка | 12 В |
| Производительность компрессора | 1850 л/мин |
| Рабочее давление | 0.7 Мпа |
| Бак для краски | 840 л |
| Бак для стеклошариков | 2х230 л |
| Пустой вес | 3500 кг |
| Габариты | 5.5х1.2х2.6 м |
| Общий вес | 5500 кг |

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru