PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

WINTER WT 120 (Германия)

Технические характеристики

| Шасси |  | 4 колеса, рамная конструкция, гидростатический привод, гидравлические тормоза, двигатель, компрессор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  | Дизель YANMAR, 7 л.с.(5,1 кВт) |  |
| Топливный бак |  | 3,5 л |  |
| Электрическая установка |  | 12 V, батарея 35 Ah, электростартер |  |
| Управление |  | Механическое c рулевым колесом, действующее на переднюю ось |
| Привод ходовой части |  | Гидростатический; гидростат одновременно тормоз, через |
| Тормозное устройство |  | дифференциал действует на задние колёса |
| Шины |  | Впереди: 2 сплошных резиновых колеса d=200 мм Сзади: 2 колеса из уретанового каучука (Vulkollan) на литом корпусе d=250 мм. |
| Компрессор |  | 2-цилиндровый, мощность 4 кВт, давление 6 бар, эффективная производительность 380 л/мин., предохранительный клапан с глушителем. |
| Бак для термопластика |  | Ненапорный, объем 110 л., нагревается посредством теплоносителя (масло), топливо - пропан, пьезоэлектрический поджиг горелки, мешалка -гидравлическая горизонтальная (частота оборотов регулируется), автоматическое поддержание заданной температуры нагрева. |
| Маркёр |  | Тип «открытый башмак», ширина линии по запросу, пневматическое управление клапаном, нагрев при помощи 3-х инфракрасных излучателей, с подъемным устройством |

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:  +7 495 135-35-26

Моб:  +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru