PROMMASHINI

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗМЕТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕРМОПЛАСТИКА

WINTER WTE 1000 (Германия)

Машина Winter WTE 1000 относится к самым улучшенным моделям для проведения разметочных работ. Ключевой принцип работы этой машины состоит в нанесении дорожных линий термопластиком способом экструзии.

Описание

1. Тягач с двигателем

2. Компрессор для нагнетания воздуха

3. Оборудование для нанесения разметки - экструдер 40 см.

4. Установленное на раме тягача рулевое управление

5. Ведущие колеса управляются гидростатическим приводом

6. Гидравлическая вертикальная мешалка

7. Термостатический охладитель масла

8. Бак для стеклошариков

9. В задней части шасси – площадка для транспортировки ограждающих конусов

10. Гидростатический привод на ведущие колеса, регулировка скорости

11. Складной визир

12. Блок электронного управления для экструдера.

13. Бак для термопластика,  безнапорный, 600 л, термостатический, косвенный обогрев теплоносителем, выходные отверстия слева и справа, вертикальная мешалка

14. Экструдер с системой быстрой очистки, нагрев при помощи теплоносителя

15. Ширина линии – до 40 см. Одна линия шириной – 10, 15, 20, 40 см.

16. Двойная линия – 10-10-10 см. или 15-10-15 см.

17. Возможность нанесения структурной разметки.

Надежность, многофункциональность, гарантированное качество выполненной работы, долговечность знаков и линий разметки, оптимальный расход материалов и топлива – отличительные моменты этой модели.

PROMMASHINI

РФ, 127015, г. Москва, пр-д. Добролюбова, д. 2, стр. 4

Тел:   +7 495 135-35-26

Моб: +7 916 425-05-95

www.prommashini.ru